ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«Преобразования графических изображений из растрового

представления в векторное с использованием геоинформационной

системы MapInfo»

Исходные данные – растровые графические изображения в формате *.jpg (см. табл.).

| № | Содержание изображения | Имя файла | Размеры растра (в пикселах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ширина (X) | высота (Y) |
| 1. | Схема универсального ВЧ генератора | 2-1-15.jpg | 545 | 923 |
| 2. | Схема микрофонного усилителя | 2-2-41.jpg | 637 | 779 |
| 3. | Печатная плата преобразователя напряжения | 3-62.jpg | 483 | 588 |
| 4. | Схема зарядного устройства | 4-76.jpg | 666 | 431 |
| 5. | Фрагмент карты г. Глазова | Глазов1.jpg | 1280 | 960 |
| 6. | Фрагмент плана г. Глазова | Глазов4. jpg | 1280 | 960 |
| 7. | Фрагмент карты г. Глазова | Глазов5. jpg | 1280 | 960 |
| 8. | Фрагмент карты г. Глазова | Глазов6. jpg | 1280 | 960 |
| 9. | Фрагмент карты г. Ижевска | Ижевск.jpg | 1199 | 786 |
| 10. | Фрагмент карты г. Сарапула (центр) | карта.jpg | 1000 | 1000 |
| 11. | Фрагмент карты г. Сарапула | Сарапул1.jpg | 1280 | 960 |
| 12. | Фрагмент карты г. Сарапула | Сарапул2. jpg | 1280 | 960 |
| 13. | Фрагмент карты г. Сарапула | Сарапул3. jpg | 1194 | 724 |
| 14. | Фрагмент плана г. Сарапула | Сарапул4. jpg | 1196 | 791 |
| 15. | Фрагмент карты Удмуртии | Удмуртия. jpg | 1280 | 960 |

## Порядок выполнения работы

Условные обозначения (шрифт и выделение цветом) для описания последовательности выполнения работы в среде MapInfo.

1. Выбор пунктов меню – шрифт полужирный курсив;

2. Работа с элементами диалоговых окон:

- название диалогового окна – выделение серым цветом;

- кнопки - шрифт полужирный;

- текстовые элементы редактирования - шрифт курсив;

- название индикатора состояния (индикатор включен) – шрифт подчеркнутый;

3. Работа с панелями инструментов:

- название панели – шрифт полужирный курсив выделение серым цветом;

- название кнопок инструментов– шрифт курсив подчеркнутый.

Пример:

Файл – Новая таблица – Новая таблица – Показать картой – Создать.

В этой строке условными обозначениями описаны следующие действия. Войти в меню Файл – Новая таблица и после появления диалогового окна Новая таблица проверить переключатель Показать картой (должна стоять галочка) и нажать кнопку Создать.

### Этап 1. Регистрация растрового изображения

1. Установить MapInfo (действовать согласно инструкции, содержащейся в файлах Readme.doc или Readme.txt).

2. Открыть MapInfo.

3. Создать таблицу:

Файл – Новая Таблица –     Новая таблица - Показать Картой – Создать.

Создать структуру таблицы – Имя (ввести имя поля) – Проекция

Выбор проекции - Категория (выбрать План-схема) - Проекция (выбрать План-схема (миллиметры)) - ОК.

Координатная система плана – МинX: (ввести 0) – МинY: (ввести 0) МаксX: (ввести 130) – МаксY: (ввести 130) – ОК.

Создать структуру таблицы - Создать.

В описанных действиях в качестве единицы измерения размеров рекомендуется использовать миллиметры при предполагаемом разрешении растровых изображений – 10 пикселов на миллиметр (что обеспечивает надлежащее качество воспроизведения изображений). Таким образом размеры изображений в миллиметрах представляют собой десятикратно уменьшенные значения, указанные в таблице. При этом минимальные значения X и Y могут быть заданы нулевыми, а максимальные определены с некоторым запасом (130 мм превосходит все размеры, указанные в таблице).

При выборе других единиц измерения размеров произойдет масштабирование изображений, при ненулевых минимальных значениях X и Y – смещение изображений относительно начала координат, а максимальные значения X и Y определяют пределы поля изображения.

Создать новую таблицу (определить имя файла и папку, в которой он будет размещен) - Сохранить.

4. Файл – Открыть таблицу (открыть растр с расширение *.jpg) - Представление (выбрать В активной Карте) - Открыть.

5. MapInfo - Регистрировать.

При регистрации растра происходит его привязка к установленной системе координат.

6. Регистрация изображения – Проекция – Выбор проекции -  Категория (выбрать План-схема) и Проекцию (выбрать План-схема (миллиметры)) - ОК.

7. На растре маркером указываются контрольные точки (не менее трех точек, не лежащих на одной прямой). После щелчка мыши на растре появляется окно Добавить контрольную точку - ОК. Эти действия выполняются при выборе всех трех контрольных точек.

При выборе контрольных точек рекомендуется использовать угловые точки растрового изображения, координаты которых определяются его размерами (см. табл.).

8. Карта – Показать слой полностью - Показать полностью – Показать слой (выбрать Все слои) - ОК.

В результате формируется двухслойное изображение.

Первый слой изначально «пустой» может использоваться для формирования векторного изображения по растровой подложке, находящейся во втором слое; имя второго слоя наследуется от зарегистрированного растрового изображения.

## Этап 2. Формирование векторного представления изображения

В векторных графических изображениях различаются три основных типа элементов: компактные, линейные и планарные элементы. Поскольку визуализация векторного представления производится послойно, то желательно формировать векторное изображение в три слоя, отдельно для планарных, линейных и компактных элементов, и визуализировать их в указанном порядке. Поэтому необходимо, как минимум, добавить еще два слоя.

1. Создание слоев.

Файл – Сохранить копию – Создать копию – Новое имя – Создать копию таблицы (определить имя файла и поместить в папку, где уже находится зарегистрированный растр) – Сохранить.

Имена файлов (слоев), где будут находиться элементы, желательно (но не обязательно) определять исходя из тематики слоя (например, если в слое будут находиться компактные элементы, то имя файла (слоя) можно определить как «Компакты» и т.д.

После создания файлов (слоев) необходимо:

- Файл – Закрыть все

- Файл – Открыть таблицу – Открыть таблицу – Имя файла (в групповом режиме (Shift) выбрать все файлы (слои) необходимые для работы) – Открыть.

- Карта – Показать слой полностью – Показать полностью – Показать слой (выбрать Все слои) – ОК.

2. Векторизация изображения.

Для объектов определенного вида и типа соответствующий слой делается изменяемым:

Операции – Управление слоями – Управление слоями – Колонка Изменяемый (напротив имени слоя, в котором будет производиться векторизация объектов) – ОК.

Для этих объектов с помощью инструментов Пенала задается стиль (символа, линии или области).

С помощью инструментов рисования Пенала производится отрисовка контуров областей и линейных объектов и позиционирование компактных объектов.

Два основных требования к векторному представлению изображений – объектность и топологичность.

Объектность означает, что при векторизации изображения выявляются и отдельно векторизуются (отрисовываются) объекты, определяемые той предметной областью, к которой относится изображение. На рисунке показан

пример изображения резистора на электронной схеме. Здесь имеют место три объекта – сам резистор и два связывающих его соединения. На рисунке показаны также узлы отрисовки объектов. При этом задаваемая графика (стиль) объектов не обязательно должны совпадать с графикой исходного растрового оригинала.

Топологичность означает, что при векторизации должны быть отработаны топологические отношения между объектами, такие как примыкание, касание, пересечение и т.д. Топологичность достигается тем, что при векторизации обеспечивается совпадение общих узлов объектов (см. рисунок).

Таким образом, изображение резистора следует представлять не как комбинацию четырех отрезков, а как целостный планарный объект, контур которого должен содержать узлы, из которых исходят соединения резистора. Точно также, изображение емкости не является просто комбинацией двух параллельных отрезков, а представляет собой планарный объект (цвета фона) с присоединенными обкладками (линейными элементами, узлы которых совмещены с узлами планарного объекта) и узлами для соединений. Другим примером могут являться изображения улиц на картах, представляющие собой не просвет между кварталами, а планарный (или линейный) объект, узлы которого надлежащим образом совпадают с узлами примыкающих к нему кварталов.

Во время работы с каким-либо слоем карты (отрисовка контуров, линий или компактов) часто возникает необходимость в корректировке вышеназванных элементов. Это корректировка отрисованных контуров и линий, совмещение и добавление узлов. Для этого на панели инструментов существуют две кнопки – Форма и Добавить узел. Для работы с узлами необходимо, чтобы корректируемый элемент карты был выделен.  Для точного совмещения узлов необходимо на клавиатуре нажать букву S. В этом случае при наведении мышкой на узел будет появляться крестообразный маркер и узлы можно совмещать точно (пиксел в пиксел).

При необходимости визуализации узлов в каком-либо слое карты, необходимо сделать следующие установки: Управление слоями – Управление слоями – выбор изменяемого поля - Оформление – Показ узлов - ОК.

Этап 3. Формирование и размещение надписей

После формирования векторного изображения какого-либо слоя карты, необходимо именовать созданные в слое объекты. Для этого нужно воспользоваться режимом надписей. Для этого необходимо: Панель инструментов – Стиль текста – Стиль текста – (сделать все необходимые установки). После того, как была произведена установка стиля надписей создаются надписи. Для этого необходимо: Панель инструментов – Текст – (позиционирование надписи и набор символов).

При необходимости набранную надпись можно выделить, переместить при помощи перетаскивания мышью и повернуть мышью с помощью поворотного маркера.

Желательно размещать надписи в тех же слоях, в которых размещаются именуемые объекты.